# Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 10 марта 1976 г. N 579

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Occupational safety standards system. Noxious substances.

Classification and general safety requirements

ГОСТ 12.1.007-76*

(в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1981 года,

Изменения N 2,

утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

Группа Т58

Введен впервые

Срок введения

1 января 1977 года

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 18.07.85 N 2277, срок действия продлен до 01.01.91.

Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1981 г. (ИУС N 12-81).

Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.

Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.).

Термины и пояснения к ним приведены в Приложении.

(абзац в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.

──────────────────┬───────────────────────────────────────────────

Наименование   │          Норма для класса опасности

показателя    ├──────────┬──────────┬─────────────┬───────────

│   1-го   │   2-го   │    3-го     │   4-го

──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────

Предельно допус-│          │          │             │

тимая концентрация│          │          │             │

(ПДК) вредных ве- │          │          │             │

ществ в воздухе   │          │          │             │

рабочей зоны,     │          │          │             │

мг/м3             │Менее 0,1 │0,1 - 1,0 │ 1,1 - 10,0  │Более 10,0

Средняя смер-   │          │          │             │

тельная доза при  │          │          │             │

введении в желу-  │          │          │             │

док, мг/кг        │Менее 15  │15 - 150  │ 151 - 5000  │Более 5000

Средняя смер-   │          │          │             │

тельная доза при  │          │          │             │

нанесении на кожу,│          │          │             │

мг/кг             │Менее 100 │100 - 500 │ 501 - 2500  │Более 2500

Средняя смер-   │          │          │             │

тельная концентра-│          │          │             │

ция в воздухе,    │          │          │             │

мг/м3             │Менее 500 │500 - 5000│5001 - 50000 │Более 50000

Коэффициент     │          │          │             │

возможности       │          │          │             │

ингаляционного    │          │          │             │

отравления (КВИО) │Более 300 │ 300 - 30 │   29 - 3    │Менее 3

Зона острого    │          │          │             │

действия          │Менее 6,0 │6,0 - 18,0│ 18,1 - 54,0 │Более 54,0

Зона хроничес-  │          │          │             │

кого действия     │Более 10,0│10,0 - 5,0│  4,9 - 2,5  │Менее 2,5

1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть:

разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ;

выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий.

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:

замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;

выпуск конечных продуктов в непылящих формах;

замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;

ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах;

применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;

выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);

рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;

применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод;

применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п. 4.1;

включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;

включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;

применение средств индивидуальной защиты работающих;

специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.

Пункт 3.2 исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

3.3. Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).

(п. 3.3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.

ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

## 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

4.2 - 4.4. (Исключены, Изм. N 1).

# Приложение

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

(наименование и степень обязательности Приложения

в ред. Изменения N 2,

утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

───────────────────────┬──────────────────────────────────────────

Термин         │               Определение

───────────────────────┼──────────────────────────────────────────

Вредное вещество     │  Вещество, которое при контакте с орга-

│низмом человека в случае нарушения требо-

│ваний безопасности может вызывать произ-

│водственные травмы, профессиональные забо-

│левания или отклонения в состоянии здо-

│ровья, обнаруживаемые современными метода-

│ми как в процессе работы, так и в отдален-

│ные сроки жизни настоящего и последующих

│поколений

Рабочая зона         │  По ГОСТ 12.1.005-88

(в ред. Изменения N 2,  утв. Постановлением Госстандарта  СССР от

28.03.1990 N 625)

Предельно допустимая │  По ГОСТ 12.1.005-88

концентрация вредных   │

веществ в воздухе рабо-│

чей зоны               │

(в ред. Изменения N 2,  утв. Постановлением Госстандарта  СССР от

28.03.1990 N 625)

Средняя смертельная  │  Доза вещества, вызывающая гибель 50%

доза при введении в    │животных при однократном введении в желу-

желудок                │док

Средняя смертельная  │  Концентрация вещества, вызывающая ги-

концентрация в воздухе │бель 50% животных при двух - четырехчасо-

│вом ингаляционном воздействии

Средняя смертельная  │  Доза вещества, вызывающая гибель  50%

доза при нанесении на  │животных при однократном нанесении на

кожу                   │кожу

Коэффициент возмож-  │  Отношение максимально достижимой кон-

ности ингаляционного   │центрации вредного вещества в воздухе при

отравления             │20 °С к средней смертельной  концентрации

│вещества для мышей

Зона острого действия│  Отношение средней смертельной концентра-

│ции вредного вещества к минимальной (поро-

│говой) концентрации, вызывающей  изменение

│биологических показателей на уровне

│целостного организма, выходящих за пределы

│приспособительных  физиологических реакций

Зона хронического    │  Отношение минимальной (пороговой) кон-

действия               │центрации, вызывающей изменение биологи-

│ческих показателей на уровне целостного

│организма, выходящих за пределы приспосо-

│бительных физиологических реакций, к

│минимальной (пороговой) концентрации,

│вызывающей вредное действие в  хроническом

│эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю  на

│протяжении не менее четырех месяцев

Тест экспозиции      │ Биологическая ПДК - уровень вредного

│вещества (или продуктов его превращения)

│в организме работающего (кровь, моча,

│выдыхаемый воздух и др.) или уровень

│биологического ответа (содержание

│метгемоглобина, активность холинэстеразы

│и др.) наиболее поражаемой системы

│организма, при которой непосредственно в

│процессе воздействия или в отдаленные

│сроки жизни настоящего и последующего

│поколений не возникает заболеваний или

│отклонений в состоянии здоровья,

│определяемых современными методами

│исследования.

(в ред. Изменения N 2,  утв. Постановлением Госстандарта  СССР от

28.03.1990 N 625)